Manual de Uso

Luminaria Solar Led “Todo en Uno” para Proyectos de Calle e Inmobiliarios

Modelo: línea DEC-300 :

Dec-320, Dec-330, Dec-340, Dec-360

Dec-360-C ( certificada )

www.decosolar.com

micky@decosolar.com

APLICACIONES

FOTOS DE LOS PRODUCTOS

La serie Dec-300 de luces Led Solar de calle “Todo en Uno”, incorpora un panel solar de silicona mono-cristalina de alta eficiencia, batería de Fosfato de Litio Hierro con una vida útil de más de 8 años, controlador solar inteligente con control de tiempo y de intensidad, sensor PIR de movimiento y ajuste de ángulo de posicionamiento.  Todo ello la hace ideal para su uso en caminos urbanos, caminos rurales, vías interiores, caminos en Parcelas, túneles, jardines públicos, áreas residenciales, fundos, residencias, estacionamientos, centros comerciales, etc.,

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de movimientos infrarrojo PIR,

disminuye autimáticamente la intensidad

de luz, ahorrando energía en la batería.

- Batería incorporada de Fosfato de

Litio-Fierro, con más de 3.000 ciclos

y más de 8 años de vida útil.

- El panel solar integrado de silicona

monocristalina tiene una alta eficiencia de

carga la cual puede alcanzar más de 75%

y con ello ahorrar mucho costo de

instalación de cables.

- El ángulo de la Luminaria se puede ajustar

desde -90°hasta +90°.

- Protección al Agua IP: IP65

Dec-300 CON PANEL SOLAR INTEGRADO

DIAGRAMA DE INDUCCIÓN :

PARÁMETROS TÉCNICOS

| MODELO Y POTENCIA | Dec-360 - 60W |
| --- | --- |
| Potencia total de chips Led (en W) | 60 |
| Marca de los chips Led | Bridgelux |
| Eficiencia Luminosa (en lm/W a 350mA) | 130 |
| Flujo Luminoso Total (en lm) | 7800 |
| Eficiencia Lumínica de las Luminarias (en lm/W) | 105-110 |
| Temperatura de Color (en ºK) | 2900-3100 |
| Color Rendering Index (Ra) | 75 |
| Horas Operacionales de la Luminaria (h) | ≥50.000 hrs. |
| Tipo de Batería Solar | Lithium iron phosphate |
| Especificación de Batería Solar | 12.8V54Ah |
| Ciclos de vida útil de la batería (en ciclos ) | ≥3000 |
| Intensidad de la Luminaria | 30%（PIR no activado） 100%（PIR activado） |
| Detector Infrarrojo pasivo (PIR) | Incoporado |
| Ángulo de Inducción del PIR (en °) | 120° |
| Tipo de Panel Solar | Silicona Monocrystalina |
| Potencia del Panel Solar (en W) | 18V-90Wp |
| Cámara de alta definición | No incluye cámara |
| Capacidad de tarjeta de memoria (G) | / |
| Temperatura de trabajo (℃) | -20～+55℃ |
| Protección al agua IP | IP65 |
| Dimensiones (en mm.) | 1200*463*50 |
| Peso (Kg) | 23.3 |
| Instalación (en mm.) | φ60 mm. |
| Altura recomendad de instalación (en mts.) | 7-9 mts. |
| Horas de funcionamiento de la luminaria x noche (h) | 10-11 hrs. |
| Tiempo efectivo de alimentación solar (h) | 5 hrs. |
| Días continuados de lluvia que soporta (d) | 3-4 días |

Nota: 1. Batería de Ion de Litio es opcional.

MODO DE INSTALACIÓN

GARANTÍA

Decosolar SpA ofrece Garantía de 2 años.   Ofrecemos repuestos sin costo dentro del período de garantía si la Luminaria presenta fallas bajo uso normal y con instalación correcta.

PRECAUCIONES

- The main technical parameters are suitable for our standard factory products. Different sunshine radiation, working time per day, car and person flow, and tilt of angle of light will have influence on discharging time or brightness of light and working time. Please select the suitable product model and configurations according to the local sunshine radiation and the annual total radiation.

- Please mounting the light and the lamp pole in the place with plenty of sunlight and adjusting the suitable angle of light for accepting the most sunlight.

- The suitable working temperature for lithium iron phosphate battery is -15℃～+60℃, low temperature and high temperature will affect the charge and discharge current and efficiency, working time, the life of battery and even damage the battery. Please check your local extreme temperature while selecting products or communicating with us.

- Battery must be charged and discharged for one or two cycles in half a year to extend battery life if not used long time.

- While installed in Northern Hemisphere, please make sure the surface of solar panel to be facing the South to collect maximum sunshine radiation. While installed in Southern Hemisphere, please make sure the surface of solar panel to be facing the North to collect maximum sunshine radiation. At the same time, please keep it away from any shadow of houses, trees, etc.

- Because the sunshine time and sunshine direction are much different due to different seasons, different weather and temperature in different regions, the work efficiency of the solar panel, charging and discharging efficiency of battery will be much different. Therefore, the brightness and working time of luminaire will exist certain difference, this is a normal phenomenon.

CONTACTANOS

Decosolar SpA

Add: Zenteno 1701, esquina Sargento Aldea, Santiago, CHILE

Tel: +56 2 2372 9911       +56-9 9238 8778

E-mail:micky@decosolar.com  Website:www.decosolar.com

# Text boxes

1

2

Angle adapter

3